# 11结论与建议

## 11.1项目基本情况

东明澳科精细化工有限公司于2012年投资注册成立，厂址位于东明县新材料工业园区经五路与纬八路路口西南侧，是一家集化工研发、生产、销售于一体的综合型精细化工企业。

东明澳科精细化工有限公司总投资30000万元，建设“40500吨／年甲基烯丙基系列精细化学品项目”，预计主要生产25000吨/年甲代烯丙基氯、10000吨/年甲基烯丙醇、5000吨/年甲基丙烯磺酸钠、500吨/年甲基环氧氯丙烷等四种甲基烯丙基系列精细化学品。

2014年，东明澳科精细化工有限公司委托山东赛飞特集团有限公司对《东明澳科精细化工有限公司40500吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目》进行了环境影响评价，编制了环境影响报告书，并通过专家论证，于2014年6月19日获得了菏泽市环保局的批复意见（菏环审[2014]45号）。

由于在实际建设过程中，甲基丙烯磺酸钠、甲基环氧氯丙烷产品生产装置没有建设运行，因此，该项目于2015年6月4日以“东明澳科精细化工有限公司一期35000吨/年甲基烯丙基系列精细化学品项目”名称，通过了菏泽市环保局组织的建设项目竣工环境保护验收，建设项目竣工环境保护验收文号为菏环验[2015]0904号。

## 11.2环境影响回顾评价

本报告通过对比历史资料及收集附近前期环评监测数据以及本次现状监测数据，回顾分析项目生产运营对环境产生的影响。

### 11.2.1环境空气质量影响回顾评

对比原环评、收集历史资料及本次环境空气质量现状监测数据，项目所在区域（项目厂址和周围敏感点）由2011年11月SO2小时浓度最大值0.076mg/m3,上升到2015年6月的0.086mg/m3；SO2日均浓度最大值0.060mg/m3,上升到2015年6月的0.072mg/m3。由2011年11月NO2小时浓度最大值0.051mg/m3,上升到2015年6月的0.077mg/m3；NO2日均浓度最大值0.033mg/m3,上升到2015年6月的0.056mg/m3。由2011年11月PM10日均浓度最大值0.203mg/m3,下降到2015年6月的0.189mg/m3；由2011年11月TSP日均浓度最大值0.359mg/m3,下降到2015年6月的0.228mg/m3。

对比原环评、收集历史资料及本次环境空气质量现状监测数据，项目所在区域（项目厂址和周围敏感点）由2011年11月氯气小时浓度最大值0.086mg/m3,下降到2018年12月的0.015mg/m3（未检出，按检出限的一半计）；氯化氢小时浓度最大值0.041mg/m3,下降到2018年12月的0.06mg/m3。

总体而言，项目所在区域环境空气中常规污染物NO2、SO2质量呈现一定恶化趋势，但PM10、TSP呈现转好趋势。根据本次检测结果，所有特征因子均不超标，因此，项目的生产运营对周围空气环境造成一定影响，但不超标，对周围环境空气的影响尚可接受。

### 11.2.2地表水环境影响回顾评价

地表水历史监测数据显示，在污水处理厂排入鱼沃河排污口上游监测断面COD、BOD5、氨氮均出现过超标现象，呈先降低后升高趋势，硝酸盐呈先升高后降低趋势；硫酸盐、氯化物呈先降低后升高趋势，全盐量呈逐渐升高趋势。

在鱼沃河汇入万福河前监测断面，COD、BOD5、氨氮均出现过超标现象，呈先降低后升高趋势，硝酸盐呈降低趋势；硫酸盐、氯化物、全盐量呈先降低后升高趋势。

鱼沃河汇入万福河入口万福河上游监测断面，COD、BOD5、氨氮均出现过超标现象，其中COD、氨氮呈先降低后升高趋势，BOD呈降低趋势；硝酸盐呈升高趋势，但升高幅度不大。硫酸盐、氯化物呈先降低后升高趋势，全盐量呈逐渐升高趋势。

鱼沃河汇入万福河入口下游监测断面，COD、BOD5、氨氮均出现过超标现象，其中COD呈降低趋势，BOD呈先升高后降低趋势，氨氮呈先降低后增大趋势，硝酸盐呈降低趋势。硫酸盐呈先降低后升高趋势，氯化物、全盐量呈逐渐升高趋势。

鱼沃河汇入万福河入口下游1000m监测断面，COD、BOD5、氨氮均出现过超标现象，其中COD呈降低趋势，BOD呈先升高后降低趋势，氨氮总体呈先降低趋势，硝酸盐呈降低趋势。硫酸盐、氯化物呈先降低后升高趋势，全盐量呈逐渐升高趋势。

总体分析，项目所在区域地表水东鱼河北支水质逐渐变好趋势。

### 11.2.3地下水环境质量回顾评价

由2011年、2015年，到本次2018年12月地下水现状监测数据可知，NH3-N、硫酸盐、氯化物、硝酸盐-氮、亚硝酸盐-氮均监测因子呈增长趋势，说明厂址区域地下水环境质量有进一步恶化趋势。企业应进一步完善监控井制度，及时探查厂区是否有下渗污染地下水的现象，并及时采取防渗补救措施。

### 11.2.4声环境质量回顾评价

根据厂界噪声现状监测结果，各厂界的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类功能区环境噪声排放限值，目前项目运行噪声达标并未造成扰民事件。

### 11.2.5土壤环境质量回顾评价

根据本次土壤环境质量现状监测数据，即2018年12月20日土壤环境质量监测结果，可以看出项目所在地厂区监测点位土壤环境中各项污染因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，且综合评价指标属于优，属于清洁型土壤，说明项目区域土壤环境良好。即本项目生产运营过程中污染物排放对周边土壤环境未产生明显不利影响，总体影响较小。

### 11.2.6固体废物处置回顾评价

根据本次环评针对区域土壤及地表水体、地下水、环境空气等现状监测来看，项目运行至今固废处置并未对对区域环境造成明显影响。根据现行环保要求及本次后评价完善相应处理措施后，项目生产运营过程中产生固废得到合理处置，可进一步降低对区域环境影响。

## 11.3环境风险影响回顾评价

项目涉及的涉密等风险源，存在发生泄漏、废水事故排放、废气事故排放等环境风险污染事故的可能性，并构成重大危险源。

根据最大可信事故的分析，确定本次评价的最大可信事故为储罐泄漏事故。经分析，只要加强管理，不会酿成事故。此外，废水的事故排放、废气泄漏事故以及危废处置事故的发生存在设备与人为原因，如能做好防治措施、及时控制可以防止事故发生。

项目现有环境风险防范措施，可以在一定程度上有效防止项目发生化学品泄漏、生产废水事故排放、废气处理系统泄漏及危废处置不当时对周围环境产生的较大影响，环境风险防范措施总体有效。

项目运营至今没有环境风险事故发生；同时评价表明，通过切实落实采取现有和本报告提出的环境风险防范措施和应急预案，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，项目发生环境风险事故是可以避免或减少的，环境风险是可以接受的。

## 11.4环境保护措施回顾性分析

本项目现状采取了水污染防治措施、大气染防治措施、噪声污防治措施以及固体废物污染防治措施，根据现场调查以及相关监测据表明，本项目在采取以上措施后，生产废气排放达到相应的排放标准，噪声排放能稳定达标，各类固废得到相应处置，区域大气环境质量中项目相关特征因子可以满足现行环保标准要求，未出现明显的累积影响；土壤环境各项监测因子满足标准要求；对比前后数据，区域地下水环境质量有进一步恶化趋势，企业应进一步完善监控井制度，及时探查厂区是否有下渗污染地下水的现象，并及时采取防渗补救措施。

## 11.5环境保护补救方案及改进措施

本次后评价提出环境保护补救方案及改进措施如下表所示：

表11.5-1  整改方案及进一步改进措施一览表

| 序号 | 存在问题 | 整改方案及效果 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密 |  |  |
| 2 | 涉密 |  |  |
| 3 | 涉密 |  |  |
| 4 | 涉密 |  |  |
| 5 | 涉密 |  |  |
| 6 | 涉密 |  |  |
| 7 | 涉密 |  |  |
| 8 | 涉密 |  |  |
| 9 | 涉密 |  |  |

## 11.6综合结论

本次后评价校核东明澳科精细化工有限公司生产运营以来的环境影响实际情况，明确环保治理措施的落实情况、排污量、排污的达标性及对周边环境质量状况的影响。综合项目工程分析、区域环境变化评价以及项目环境保护措施的有效性评价，对照收集历史监测数据分析，项目运行，根据现行环保要求，增加了废气、废水、固废处理措施，目前采取的环保措施基本符合要求，可实现达标排放。

在严格落实本项目既有的环境保护措施、环境风险应急预案和本报告提出的整改建议，本项目发生环境风险事故概率较低，可满足达标排放和总量控制的要求，造成的环境影响较小。企业在切实落实工艺优化、污染防治措施稳定运行后，从环境保护的角度而言，项目可以在原址继续生产运营。